## Slide 1: Индивидуальная страховочная система

## Slide 2: Цель
Познакомить обучающихся с индивидуальной страховочной системой (ИСС)

## Slide 3: Задачи:
Описать элементы, из которых состоит индивидуальная страховочная система;
Рассмотреть особенности разных видов страховочной системы;
Показать на примерах, где используется страховочная система.

## Slide 4: Что такое ИСС
Индивидуальная страховочная система (ИСС) - основной элемент безопасности в туризме, альпинизме и др.
Страховочная система представляет собой соединение ремней (строп), снабженное фиксирующими пряжками, которое надевается на туриста и, надежно охватывая разные части тела, исключает возможность выскальзывания туриста из системы.

## Slide 5: Страховочная система состоит из
1. Грудной обвязки (верхней части страховочной системы).
2. Беседки (нижней части страховочной системы).
3. Блокировки.

## Slide 6: Грудная обвязка
1. «Бабочка»
грудная обвязка этого
типа выполнена в виде
«восьмерки».
Верхняя часть ИСС
Грудные обвязки бывают двух основных типов:

## Slide 7: Грудная обвязка
2. «Майка»
грудная обвязка этого
типа состоит из грудного обхвата
и плечевых лямок.
Верхняя часть ИСС
Грудные обвязки бывают двух основных типов:

## Slide 8: Элементы грудной обвязки
Коуши – петли из прошитой стропы, конструктивно входящие в ИСС, предназначенные для состегивания грудной обвязки.

## Slide 9: Беседка
Нижняя часть ИСС
Типы Беседок
С единой точкой привязывания Беседка с кольцом

## Slide 10: Элементы беседки
1. Пояс - основной элемент беседки,
воспринимающий вес туриста, на него же
приходится основная нагрузка при срыве.

## Slide 11: Элементы беседки
2. Ножные обхваты - обеспечивают правильное позиционирование туриста при висе на беседке, принимают на себя часть нагрузки при срыве.

## Slide 12: Элементы беседки
3. Грузовые петли - используются для подвески снаряжения.
Бывают двух типов:
а) жесткие - из пластика
б) мягкие - шнур или прошитая стропа.
Жесткие обеспечивают больший комфорт при работе со снаряжением, мягкие удобнее при прохождении узких мест.
а
б

## Slide 13: Элементы беседки
4. Регулировочные пряжки
а) Классические с обратным ходом стропы – очень простые и надежные, но исключают подгонку на ходу. Регулировка требует расстегивания обвязки.
б) Типа Double Back – позволяют осуществлять подгонку беседки на ходу.
а
б
а
б

## Slide 14: Элементы беседки
6. Силовая петля – элемент страховочной системы, служащий для подключения устройств страховки и самостраховки.
Силовая петля в страховочной системе может быть двух разных типов:
«Ручка»
«Кольцо»

## Slide 15: Элементы беседки
7. Ремни поддержки ножных обхватов сзади: выполняются из резинки или стропы небольшой прочности.
Предназначены для удобства надевания беседки и позиционирования в нужном положении ножных обхватов.

## Slide 16: Блокировка
Блокировка – отрезок основной веревки (d=10-11 мм), длиной 4-5 метров, соединяющий верх и низ страховочной системы.

## Slide 17: Использование ИСС
В спортивном туризме

## Slide 18: Использование ИСС
В спортивном туризме

## Slide 19: Использование ИСС
В спортивном туризме

## Slide 20: Использование ИСС
В скалолазании

## Slide 21: Использование ИСС
В альпинизме

## Slide 22: Использование ИСС
В промышленном альпинизме

## Slide 23: Использование ИСС
В промышленном альпинизме

## Slide 24: Использование ИСС
В работе сотрудников силовых структур

## Slide 25: Источники
http://skgorizont.ru/stati/item/klubnye-futbolki-copy-copy-3-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-2
https://irkuem.livejournal.com/65746.html
http://images.huffingtonpost.com/2014-02-18-Ueli.jpg
https://img.youtube.com/vi/Wg2_a_lMYns/mqdefault.jpg
http://www.amursk-rayon.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/49a/49a48668ea2025fb427a2bcb7e9337da.jpg?1397542100240466
http://vustug-info.ru/sites/default/files/1_48_7.jpg
http://orsk.ru/images/stories/2013/06_june/alpin_32.jpg
http://www.turizmua.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Ekstremalnye-tury-min.jpg
http://spox.ru/cache/imagemanager/2765479.jpg
https://www.stroi-baza.ru/img/newmes/48625d7e481740d7c457711597c535c8.jpg
https://medeo-sport.nethouse.ru/static/img/0000/0003/4527/34527161.7qbmlmlpz2.W665.jpg
https://static.ngs.ru/news/52/preview/05ad077b98fd43fbcbaf5b20ada7e375028bb67b_900.jpg